## Slide 1: Amateurfunk über Satelliten
Matthias Bopp DD1US
Emmendingen, den 12.02.2015

## Slide 2: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 3: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 4: Historie
Der erste Satellit war Sputnik1 und wurde am 4. Oktober 1957 von der UdSSR ins All geschickt.
Der erste Amateurfunksatellit war OSCAR-1 (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) und wurde von einer Gruppe von Funkamateuren in Kalifornien / USA gebaut und am 12. Dezember 1961 gestartet.
Die Raumstation MIR wurde 1986 gestartet und wurde 2001 kontrolliert zum Absturz gebracht. Von dort aus gab es zahlreiche Amateurfunkaktivitäten.
Der Bau der Internationalen Raumstation ISS wurde 1998 begonnen und sie ist bis heute in Betrieb. Von der ISS wurden diverse Amateurfunkaktivitäten durchgeführt, insbesondere viele Schulkontakte und diverse Modi wie SSTV und DATV.
Quelle: http://www.dd1us.de

## Slide 5: Amateurfunksatelliten
Funkamateure haben eigene Satelliten.
Bisher wurden ca. 100 Satelliten gestartet, die von Funkamateuren entwickelt , finanziert und gebaut wurden.
Starts erfolgen in der Regel als sekundäre Nutzlast oder bei Tests neuer Raketen.

## Slide 6: Sounds from Space
Auf meiner Homepage www.dd1us.de finden Sie eine Sektion „Sounds from Space“, die ca. 1200 Tondokumente von Satelliten enthält. Darunter sind auch viele Aufzeich-nungen von Amateurfunksatelliten und Raumstationen.
Sie finden dort auch viele Hintergrundinformationen sowie diese Präsentation.
Zusätzlich erwartet Sie dort eine ausführliche Linkliste zu den Themen Amateurfunk und Astronomie.
Ich freue mich stets über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.

## Slide 11: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 12: Satellitenbahnen
Quelle: The Van Allen Belt and typical satellite orbits – The Aerospace Corporation

## Slide 13: Satellitenbahnen
Abhängig von ihrer Form und Höhe werden Satellitenbahnen in verschiedene Typen aufgeteilt:
GEO (Geostationary Orbit): Geostationäre Satelliten mit einer Flughöhe von 36.000 km. Die Umlaufzeit beträgt genau einen Tag. In Bezug auf die Erdoberfläche sind diese Satelliten ortsfest. Beispiele: Astra, Eutelsat, Inmarsat, Meteosat, in Zukunft Es‘Hail-2
MEO (Medium Earth Orbit): Satelliten mit einer Flughöhe von 6.000 - 36.000 km und einer Umlaufdauer von 4–24 Stunden. Beispiele: GPS, GLONASS, Galileo
HEO (Highly Elliptical Orbit): Satelliten bewegen sich auf elliptischen Bahnen mit großer Exzentrizität, das heißt großem Verhältnis von Perigäum (erdnächstem Punkt) und Apogäum (erdfernstem Punkt). Beispiele: AO10, AO13, AO40, in Zukunft Phase-3E
LEO (Low Earth Orbit): Satelliten mit einer Flughöhe von 200–1.500 km und einer Umlaufdauer von 1,5–2 Stunden. Beispiele: AO-7, FO-29, AO-51, ISS, Wettersatelliten NOAA, Iridium
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenorbit

## Slide 14: Satellitenbahnen – Astra (GEO)
Astra-1D in einem GEO (Geostationary Orbit): großer konstanter Sichtbarkeitsbereich

## Slide 15: Es‘HailSat-2
http://www.amsat-dl.de
Ende 2016 wird Katar einen geostationä- ren Satelliten starten. Er wird auch zwei SX-Transponder (↑13cm / ↓3cm) haben. Er wird auf 26° Ost positioniert werden und deckt damit Europa, Afrika und einen Großteil von Asien gleichzeitig ab.
„Es'HailSat-2“ wird einen 250 kHz breiten Lineartransponder für Schmalbandbetriebsarten sowie einen 8 MHz breiten Transponder für experimentelle digitale Modulationsarten wie D-ATV haben.
Die technische Expertise wird vor allem durch deutsche Funkamateure der AMSAT-DL zur Verfügung gestellt.

## Slide 16: Satellitenbahnen – AO10 (HEO)
AO-10 in einem HEO (Highly Elliptical Orbit): großer Sichtbarkeitsbereich im Apogäum

## Slide 17: Satellitenbahnen – AO40 (HEO)
Auch AO-40 hatte einen HEO (Highly Elliptical Orbit).
Über AO-40 konnte man oft stundenlang weltweit funken. In der Nähe des Apogäums stand er fast bewegungslos am Himmel (man musste lange Zeit keine Antenne nachführen).
Er ist aber leider seit 2004 verstummt.

## Slide 18: AMSAT Phase-3E
Quelle: http://www.amsat-dl.de
Schon lange wartet der sich in DL im Bau befindliche P3E auf eine Startmöglichkeit. Durch Zusammenarbeit von AMSAT-DL und das Virginia Tech Institute in den USA scheint die nun der Fall zu sein. Der Startzeitpunkt liegt möglicherweise noch in 2017.

## Slide 19: Satellitenbahnen – AO7 (LEO)
AO-7 in einem LEO (Low Earth Orbit): begrenzter Sichtbarkeitsbereich

## Slide 20: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 21: Frequenzbereiche
Ursprünglich wurden die oberen Kurzwellenbereiche z.B. 10m als Downlink verwendet. Nur AO-7 sendet dort weiterhin.
AO-10 und AO-40 verwendeten auch das 23cm und 13cm Band.
Die meisten heutigen Satelliten verwenden Frequenzen im 2m und 70cm Band.
Ein Transponder im Modus VU empfängt also im 2m Band (Uplink) und sendet im 70cm Band (Downlink).

## Slide 22: Betriebsarten 1/2
Früher gab es viele Satelliten mit Lineartranspondern. Es wird ein Bereich (ca. 100-200kHz) auf einem Band (z.B. 2m) empfangen und auf einem anderen Band (z.B. 70cm) wieder ausgesendet.
Bis Mitte 2015 waren AO-7, FO-29 und AO-73 verfügbar, die einen solchen noch funktionierenden Lineartransponder besitzen. Seit September 2015 nun zusätzlich 6 chinesische Satelliten XW-2A bis XW-2F verfügbar.
Damit sind viele Schmalbandverbindungen (in CW, SSB, SSTV) parallel möglich.
Wichtig ist, dass die Bodenstationen ihre Sendeleistung kontrollieren, um die AGC des Transponders nicht zu weit auszusteuern und damit schwächere Stationen zu benachteiligen.

## Slide 23: Betriebsarten 2/2
Neuere Kleinstsatelliten (Cubesats etc.) haben oft nur Telemetrieaussendungen oder einfache Umsetzer, die einen einzelnen FM-Kanal umsetzen (ähnlich eines FM-Relais). Die Kompensation der Dopplerverschiebung ist damit einfacher. Aktuell aktive Satelliten mit FM-Transpondern sind SO-50, AO-73 und EO-80.
Viele der LEO Satelliten besitzen Packet Radio Stationen inkl. Mailboxen, die Nachrichten weltweit verteilen können („store and forward“). Dies rückt aber zunehmend in den Hintergrund. APRS (auf die später eingegangen wird) bleibt aber eine gängige Betriebsart.

## Slide 24: Empfang von Telemetrie
Recht einfache Empfänger (DVB-T Dongle für unter 10 Euro) und Software-Decoder ermöglichen das Mitschreiben und Auswerten von Telemetrie-Daten, z.B. Temperatur, Batterie-Spannung, Strom der Solarzellen, Ausrichtung des Satelliten zur Sonne und Position.

## Slide 25: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 26: Welche Satelliten sind aktiv ?
Doppelklick auf unterstrichene Satelliten (links) zeigt weitere Infos
Doppelklick auf farbige Kästchen zeigt wer den Satelliten wann gehört hat
Quelle: http://oscar.dcarr.org/index.php oder http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php

## Slide 27: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 28: Berechnung der Satellitenbahnen
Es gibt diverse, meist kostenlose Programme für Windows, MAC, Android aber auch etliche Onlinequellen, mit denen die aktuelle Position der Satelliten bzw. deren Subsatellitenpunkte berechnet und angezeigt werden können.
OSCARLOCATOR Erstes eigenes Tracking- InstantTrack für DOS
(manueller Rechner) programm für CPM-Rechner

## Slide 29: Berechnung der Satellitenbahnen
http://www.amsat-dl.de
SatPC32 von
Erich Eichmann
DK1TB
Vollversion durch Spende an AMSAT-DL erhältlich

## Slide 30: Berechnung der Satellitenbahnen
http://www.stoff.pl/
Orbitron
von
Sebastian
Stoff

## Slide 31: Berechnung der Satellitenbahnen
http://winearth.terc.edu/appOrbital/issorbital.html
Dieses Programm „WinEarth“ zeigt online die aktuelle Position der ISS sowie den simulierten aktuellen Ausblick aus der ISS auf die Erde an.

## Slide 32: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 33: Equipment
Wie groß ist der Aufwand, den man treiben muss ?
Bilder der IUZ Sternwarte in Bochum, http://www.amsat-dl.de/

## Slide 34: Equipment
Der Aufwand für den Satellitenfunk hängt stark von den beabsichtigten Betriebsmodi und Satelliten ab.
Über die HEO Satelliten wurde SSB genutzt, aber auch SSTV und andere digitale Betriebsarten. Hier waren Allmode-TRX und Richtantennen vorzugsweise mit zirkularer Polarisation (Kreuzyagi, X-Quad, Helix) nötig.
LEO Satelliten fliegen tief und damit ist die Entfernung bis zur eigenen Station geringer. Es reichen oft schon Rundstrahlantennen wie Turnstyle, Eggbeater oder QFH. Besser sind kleine Richtantennen. Diese müssen nicht unbedingt in der Elevation beweglich sein. Meistens genügt es, wenn die Antenne ca. 25 Grad nach oben geneigt wird und die Antennenanlage dann nur im Azimut gedreht wird. Auch muss nicht unbedingt zirkulare Polarisation verwendet werden. Allerdings dauert ein Überflug nur 10-20 Minuten und daher müssen Richtantennen recht schnell nachgeführt werden.
Für LEOs wie AO51, der einen FM-Repeater besitzt, reicht auch schon ein recht einfaches Equipment wie ein duplexfähiges Handsprechfunkgerät und eine von Hand nachgeführte Duobandantenne. Mein Tipp: das FT-530 kann echtes Vollduplex und ist damit besonders gut geeignet.

## Slide 35: Equipment (Beispiel AO-51)
Für erste Versuche eignet sich ein LEO-Satellit wie AO-51 Downlink 435,300 MHz FM Uplink 145,920 MHz FM
Auf 70cm ist die Doppler-Verschiebung bereits recht groß, damit ist die RX-QRG beim Aufgang ca. 435,315 MHz, beim Untergang ca. 435,285 MHz.
Ein Satellitentrackingprogramm zeigt die jeweils aktuelle RX- und TX-QRG an. Eine Funkgerät mit Mittenfrequenzanzeige ist sehr hilfreich.
Sehr gut funktionierten in der Hand gehaltene Duobandantennen (z.B. Arrow, Elk).
Quelle: PA1IVO

## Slide 36: Equipment (Beispiel AO-13)
Für AO-10 und AO-13 habe ich selbst einen Aufbau mit einer 2m X-Quad, 70cm X-Quad, 23cm 4-fach Helix und 13cm Helix-Antenne benutzt. Alle Antennen waren zirkular polarisiert. Für alle Bänder wurden rauscharme Empfangs-vorverstärker bzw. Konverter benutzt. Die Sendeleistung betrug max. 50W.
Damit konnte ich beim „ZRO“-Test, welcher die Güte der Empfangsanlage prüft, den Level 8 (von 9) erreichen. Ich konnte also auf 2m und 70cm CW-Signale, die 24dB schwächer als die Satellitenbake waren, korrekt dekodieren.
Es sind also nicht unbedingt sehr große Antennenanlagen nötig !

## Slide 37: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 38: Funkbetrieb mit/über die ISS

## Slide 39: Daten der ISS
Start : 1998
Länge : 51 m
Breite : 109 m
Höhe : 20 m
Gewicht : 376 t
Apogäum : 360 km
Perigäum : 347 km
Inklination : 51,6 Grad
Umlaufzeit : 91,5 Minuten
Geschwindigkeit : 7706 m/s = 27.743 km/h

## Slide 40: Amateurfunkbetrieb von der ISS
Viele Astronauten haben eine Amateurfunklizenz.
Schon im Rahmen von frühen Missionen wie Spacelab und der MIR gab es viele Amateurfunkkontakte.
Von der ISS gibt es regelmäßig Funkkontakte zu Schulstationen. Die Schüler können dann ca. 10 Minuten live mit den Astronauten sprechen.
Auch Kontakte mit Funkamateuren ohne vorherige Verabredung sind je nach Interesse und verfügbarer Freizeit der Astronauten möglich.
Thomas Reiter DF4TR
Reinhold Ewald
Ulf Merbold DB1KM
Ernst Messerschmid DG2KM
Reinhard Furrer DD6CF
Bill McArthur KC5ACR
Alexander Gerst

## Slide 41: Frequenzen der ISS

## Slide 42: ISS Hörbarkeit & Betrieb
Die Station ist nicht immer aktiv. Prüfen Sie auch hier:
http://oscar.dcarr.org/index.php
Aktuelle Informationen sind ausserdm erhältlich bei der AMSAT, bei der ARISS, der NASA und dem ISS-FanClub.

## Slide 43: APRS via Satellit
Das Automatic Packet Reporting System (APRS) stellt eine spezielle Form von Packet Radio (1200 Baud) im Amateurfunk dar.
Preispreiswerte Technik (TNC oder Soundkarte) ermöglicht auch Anfängern einen einfachen Einstieg in diese faszinierende Art der Kommunikation.

## Slide 44: APRS via Satellit
Quelle: http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi

## Slide 45: Schulkontakte mit der ISS

## Slide 46: Schulkontakte mit der ISS
Schulkontakt von Clayton Anderson (KD5PLA) an Board der ISS mit Studenten der Isummasaqvik Schule in Quaqtaq, Quebec, Canada. Astronaut Anderson nutzte das Rufzeichen NA1SS.

## Slide 47
Viele Kontakte, die ich mit Astronauten in der MIR und ISS hatte, sind in der „Sounds from Space“ Sammlung unter www.dd1us.de zu finden.

## Slide 48: Eigene Kontakte mit der ISS
Persönliches Treffen mit Doug Wheelock NA1SS am 11.6.2011 im Technik Museum Speyer

## Slide 49: Amateurfunkfernsehen von der ISS
Die regelmäßigen Funkkontakte der Astronauten auf der ISS mit Schülern auf der Erde sollen in Zukunft durch unidirektionale Videoübertragungen ergänzt werden (DVB-S auf 2,4 GHz).
Das europäische Columbus-Modul der ISS besitzt mehrere Amateurfunkantennen. Der Digital-Fernsehsender wurde am 3. August 2013 zur ISS gebracht. Erste DATV Aussendungen wurden im März 2014 empfangen und es fanden einige Schulkontakte statt.

## Slide 50: Amateurfunkfernsehen von der ISS
Leider gibt es einen kleinen Fehler in der Software des DATV-Senders weshalb keine APID und VPID ausgesendet werden. Damit haben normale DVB-S Empfänger Probleme. Eine Lösung bietet eine PC-Steckkarte von TechnoTrend des Typs TT S2-1600. Diese ist mittlerweile oft gebraucht sehr günstig (<30 Euro) zu erhalten. Die Software ist sehr komfortabel (s.o.).

## Slide 51
Alexander Gerst, ESA
Von Mai bis November 2014 war wieder ein deutscher Astronaut an Board der ISS. Der Großvater von Alexander Gerst war begeisterter Funkamateur und dies hat auch ihn für die Technik begeistert. Er hatte zahlreiche Kontakte mit Schulstationen und auch mit dem OV P33, den sein Großvater gegründet hatte.

## Slide 52: Agenda
Geschichte & Überblick (Sounds from Space)
Satellitenbahnen (GEO, MEO, HEO, LEO)
Frequenzbereiche und Betriebsarten
Aktive Amateurfunksatelliten und deren Hörbarkeit
Berechnung der Bahnen von Amateurfunksatelliten
Equipment
Funkbetrieb mit der ISS
Zukunft

## Slide 53: Was ist in letzter Zeit passiert ?
China hat am 19. September 2015 9 Amateurfunksatelliten gestartet (CAS-3A – CAS-3I), davon haben 6 Satelliten U/V – Lineartransponder.
China hat am 25. September 2015 nochmals 3 digitale Amateurfunksatelliten (TW-1A – TW-1C) gestartet.
Indien hat am 28. September 2015 LAPAN-A2/ORARI gestartet. Er hat einen U/V FM Transponder, ist allerdings wegen der niedrigen Inklination (Bahnneigung) bei uns nicht sichtbar / hörbar.
USA hat am 8. Oktober 2015 FOX-1A gestartet. Er hat einen U/V FM Transponder. FOX-1C und FOX-1D sollen in Q1 2016 folgen. Beide werden ebenfalls einen U/V FM Transponder haben.

## Slide 54: Wie geht es weiter ?
Derzeit werden international recht viele kleine Satelliten (Cubesats) in LEO gebracht. Hier gibt es viele Startmöglichkeiten, denn solche Satelliten sind klein und als sekundäre Nutzlast leicht mitzunehmen.
Gerade auch Länder wie China oder Indien nutzen dies, um Knowhow in der Satellitentechnik aufzubauen.
Es gibt auch kleine Lineartransponder (um mehrere Sprachverbindungen parallel zu übertragen), die in einige der Cubesats integriert werden.

## Slide 55: Wie geht es weiter ?
Japan wird in den nächsten Tagen 2 Amateurfunksatelliten starten. Sie werden digitale Betriebsmodi incl. store-and-forward unterstützen.
Die für Ende 2016 / 2017 avisierten Satelliten P4A/Es‘hail(Qatar) in geostationärem und P4B (USA) in geosynchronem Orbit werden ganz neue Möglichkeiten inklusive ATV über Kontinente hinweg bieten.
P3E könnte mit einem hochelliptischen Orbit ein würdiger Nachfolger von AO40 werden.

## Slide 56: Hier noch einige Links :
AMSAT-DL (Seite der AMSAT in DL)
    http://www.amsat-dl.org
AMSAT-NA (Seite der AMSAT in den USA)
    http://www.amsat.org
OSCAR-NEWS von HB9SKA
    http://home.datacomm.ch/th.frey/oscar.htm
Homepage von DK3WN (viele aktuelle Infos) http://www.amsat.org
Homepage von DD1US
    http://www.dd1us.de

## Slide 57: Bitte unterstützen Sie AMSAT-DL
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
www.p3e-satellite.org